| «СОГЛАСОВАНО»: Начальник ммммммм управления Госгортехнадзора РФ _______________ ппппппп «____»_______________ г. |  | «УТВЕРЖДАЮ»: ________________ П.Н.Пупкин «____»_______________ 2000 г. |
| --- | --- | --- |

П О Л О Ж Е Н И Е

о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах старательской

артели «Западная»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Положение  о производственном контроле в старательской артели «Западная» разработано на основании «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требованием промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 марта 1999г. № 263 и в соответствии со статьей 11 Федерального закона « О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Положением о порядке расследования и учета несчастных случаем на производстве» от 11.03.1999г., « Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России» от 11.01.1999г.№2.

1.2.Производственный контроль  осуществляется руководством старательской артели «Западная» путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, является составной частью системы управления промышленной безопасностью, которая обеспечивается в соответствии с нормативной базой:

( ЕПБ при разработке рудных, нерудных МПИ подземным способом.

( ЕПБ при взрывных работах.

( ЕПОН.

( ЕПБ при разработке месторождений ПИ открытым способом.

(ЕПБ при дроблении, сортировке, обогащении ПИ и окусковании рудоконцентратов,

( ПБ при эксплуатации хвостовых шламовых и гидроотвальных хозяйств.

( ПУ  и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов.

( ПУ и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

( ПТЭ электроустановок потребителей.

( ПТБ при эксплуатации эл. установок потребителей.

( Нормативно-предупредительные документы и регламенты по безопасному ведению горных работ и т.д.

1.3.Настоящее Положение является нормативным документом, устанавливающий порядок организации и осуществления производственного контроля в артели и подлежит к обязательному исполнению всеми работниками с/а "Западная".

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.

Основными задачами производственного контроля являются:

2.1. Обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах артели в соответствии с нормами охраны окружающей среды, экологической безопасности, нормами в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также требований охраны труда, пожарной безопасности и государственных стандартов.

2.2. Анализ состояния промышленной безопасности на опасных производственных объектах артели.

2.3. Разработка мероприятий, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, предотвращения ущерба  окружающей среде, обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  и пожарной опасности.

2.4. Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативно-техническими документами.

2.5. Координация работ, направленных  на предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, обеспечение готовности к их локализации.

2.6. Контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технического освидетельствования технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах артели, ремонтом и проверкой контрольных средств измерений.

3.Структура производственного контроля                                                  и порядок его осуществления.

3.1. Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля несет  председатель артели.

3.2. Непосредственное руководство и ответственность за организацию работы по обеспечению производственного контроля возлагается на главного инженера артели.

  - Организационно-методическое руководство, координация деятельности структурных подразделений участков по обеспечению требований промышленной безопасности возлагается на зам. главного инженера  по ТБ.

  - Непосредственное руководство по организации обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах возлагается на начальников служб, цехов, участков, а в смене ( на горного мастера.

- Стадии управления производственным контролем.

  - Производственный контроль должен быть:

4.1.1 Непрерывным по времени на всех стадиях  организации  и осуществления производственной деятельности и носить систематический характер.

4.1.2 Контроль должен быть полным, объективным и охватывать все стороны деятельности опасных объектов в составе опасного производства.

4.1.3 Предупредительным, носить профилактический характер, быть направленным на предупреждение аварий и несчастных случаев.

4.1.4 Эффективным, т.е. все надзорные функции осуществляются для устранения обнаруженных недостатков с целью снижения риска, повышения безопасности технологических производственных процессов.

  - По характеру и объемам предусматриваются следующие виды производственного контроля:

4.2.1.Проверка соблюдения нормативных условий работы на рабочих местах,  соблюдения технологических производственных процессов.

4.2.2. Организационно-техническая проверка предусматривает контроль         за организационно-техническим обеспечением безопасности труда на объектах артели.

4.2.3. Целевая проверка  предусматривает глубокую проверку определенного вида деятельности, либо одного или нескольких вопросов состояния промышленной безопасности.

    - Текущий контроль( проводится ежесменно от начала  и в процессе работы, осуществляется начальниками участков, механиками  и горными мастерами.  Периодический контроль проводится еженедельно ведущими специалистами комиссионно с участием начальников служб, цехов, участков.

5.Распределение обязанностей по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований безопасности  среди работников старательской артели "Западная".

5. 1. Председатель артели.

Осуществляет общее руководство по проведению производственного контроля за соблюдением работниками требований промышленной безопасности. Координирует работу своих заместителей по улучшению состояния охраны труда и техники безопасности, снижению производственного травматизма и профзаболеваний, принимает необходимые меры по повышению ответственности руководителей и ИТР, служб и участков за соблюдением требований правил безопасности на подконтрольных участках работ.

Председатель обязан:

5.1.1.Требовать и контролировать своевременность разработки планов, мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии. По итогам проверок в конце года издавать приказы, направленные на улучшение состояния техники безопасности.

5.1.2.Контролировать своевременное получение лицензий на все виды  деятельности артели и требовать выполнения условий лицензирования.

5.1.3.Не допускать ввода в эксплуатацию строительных объектов с отступлением от требований по охране труда, техники безопасности и промсанитарии.

5.1.4.Соблюдать требования Федерального закона « О промышленной безопасности опасных производственных объектов  и иных правовых актов РФ, а также нормативных документов  в области промышленной безопасности;

5.1.5.Незамедлительно ставить в известность контролирующие организации об аварии  или инциденте.

5.1.6.Беспрепятственно допускать представителей органов госнадзора для проверки состояния безопасности и соблюдения законодательных актов, а также расследования аварии, инцидентов и несчастных случаев на опасном производственном объекте.

5.1.7.Предотвращать проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.

5.1.8.Заключать все виды договоров, в том числе договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

5.1.9.Обеспечивать укомплектованность штата работников опасного промышленного объекта в соответствии с установленными требованиями.

5.1.10.Принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте.

Председатель артели имеет право:

5.1.11.Отстранять от работы лиц, грубо нарушивших правила промышленной безопасности, правила ТБ, трудовую и производственную дисциплину.

5.1.12.Представлять старательскую артель  в государственных учреждениях и других организациях, по входящим в его компетентность вопросам промышленной безопасности.

5.1.13.Давать в установленном порядке указания руководителям подразделений артели по всем вопросам промышленного контроля и требовать их выполнения.

5.1.14.Поощрять ИТР и рабочих за улучшение техники безопасности и производственной санитарии, за снижение травматизма и заболеваемости на объектах и участках работ.

5.2. Главный инженер.

Главный инженер непосредственно организовывает, руководит и осуществляет работу по обеспечению производственного контроля в артели за соблюдением требований промышленной безопасности.

Распоряжения главного инженера обязательны для всех подчиненных ему лиц и могут быть отменены через него только председателем артели.

Главный инженер обязан:

5.2.1.Организовывать подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности.

5.2.2.Выполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного  в области промышленной безопасности.

5.2.3.Выполнять условия лицензий на виды деятельности в области промышленной безопасности.

5.2.4.Обеспечивать контроль за реконструкцией опасных производственных объектов  в части соблюдения требований промышленной безопасности.

5.2.5.Организовать разработку планов по контролю за безопасным состоянием промышленно опасных объектов, мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий.

5.2.6.Проводить комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих местах.

5.2.7.Обучать работников действиям в случае аварии на опасном объекте.

5.2.8.В установленном порядке участвовать и руководить в проведении работ по локализации аварий на опасном производственном объекте.

5.2.9.Анализировать причины возникновения инцидентов на опасном производственном объекте, принимать профилактические меры по устранению причин инцидента.

5.2.10.Контролировать оснащение участков работ аптечками первой помощи, средствами индивидуальной защиты, обеспечивать гардеробными, душевыми.

5.2.11.Обеспечивать оснащение участков системами наблюдения, освещения, связи и контролировать поддержание  их в рабочем  состоянии.

5.2.12.Представлять информацию об организации производственного контроля в органы горного и промышленного надзора.

5.2.13.Обеспечивать проведение мер по укреплению трудовой, производственной и технологической дисциплины.

5.2.14.Организовывать устранение нарушений на опасных производственных объектах.

5.2.15.Организовывать и контролировать боеготовность ВГК рудника Бадран , проводить учебные занятия по проверке  умения действовать во время ликвидации аварий.

Главный инженер имеет право:

5.2.16.Участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах.

5.2.17.Вносить руководителю предложения о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, об устранении нарушений требований промышленной безопасности, о приостановках работ, осуществляемых с нарушением требований пром. безопасности, об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации.

5.2.18.Принимать и осуществлять все необходимые решения для обеспечения выполнения планов мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.

5.2.19.Представлять председателю свои предложения по вопросу приема, увольнения, перемещения и поощрения работников, подчиненных ему участков.

5.2.20.Организовать подбор и комплектование предприятия рабочими, ИТР и служащими с учетом необходимой квалификации и специальности, повышение квалификации рабочих и ИТР.

5.3.  Зам. председателя  по производству:

Зам. председателя по производству  обеспечивает  контроль за технологически правильным  ведением работ на подконтрольных  объектах  с соблюдением  требований и норм безопасности  по охране труда, производственной  санитарии, противопожарной безопасности.

Контролирует надлежащее  содержание  и безопасную  эксплуатацию механизмов, аппаратуры,  средств пожаротушения, освещения, а также эксплуатируемого автотранспорта.

Зам. председателя по производству обязан:

5.3.1. Контролировать выполнение  мероприятий  по охране  окружающей природной среды, зданий, сооружений от вредного воздействия  работ, связанных с пользованием недрами.

5.3.2. Разрабатывать и контролировать  проведение  мероприятий  по водопользованию и противопаводковые мероприятия.

5.3.3. Контролировать проведение  профилактических работ  по созданию безопасных  условий труда.

5.3.4. Контролировать  состояние  трудовой и  производственной  дисциплины  и требовать ее исполнения.

5.3.5. Контролировать  отклонения  от утвержденных технологических  процессов на  открытых горных работах, от утвержденных регламентов  при монтаже и ремонте  горного оборудования.

5.3.6. Контролировать состояние хранения ГСМ  и проводить профилактические  мероприятия по предотвращению возможности нанесения  вреда окружающей среде и предотвращению пожаров.

5.3.7. Постоянно  контролировать  своевременное  выполнение приказов и нормативных документов по безопасности труда на поверхности горных  участков  и пром. базе.

5.3.8. Контролировать состояние техники безопасности  при  передвижении рабочих на автотранспорте  по закрепленным маршрутам.

5.3.9. Обеспечивает благоустройство и содержание  территории и объектов соц. быта в соответствии с правилами и нормами безопасности труда производственной  санитарии.

5.3.10. Организует разработку мероприятий  по улучшению санитарно- бытового  и медицинского обслуживания, общественного питания  работающих,  своевременный ремонт бытовых помещений  и осуществляет контроль  за их выполнением.

5.3.11. Контролирует обеспеченность  численного состава и  боеготовности добровольной пожарной дружины, обеспеченность объектов артели  противопожарным  оборудованием  и инвентарем.

5.3.12. Осуществляет контроль  за своевременным и качественным проведением работ по подготовке производственных, жилых и бытовых зданий и сооружений.

Зам. председателя по производству  имеет право:

5.3.13. Запрещать производство работ  на участках  при грубых нарушениях  технологической  дисциплины, правил  безопасности, которые  могут привести  к аварии, производственному  травматизму.

5.3.14. Проверять и направлять  деятельность артели  в части  технической подготовки производства, давать  обязательные  для выполнения  указания и   распоряжения.

5.3.15. Вносить предложения по  подбору, расстановке  и увольнению работников, а также о поощрении за хорошие результаты работы; налагать взыскания  за нарушения  трудовой  и технологической  дисциплины,   правил  безопасности и других  упущений в работе.

5.4.  Главный энергетик.

Главный энергетик осуществляет  техническое руководство безопасной эксплуатации  и ремонта энергетического оборудования, установок, устройств (котельных, силового оборудования, линий электропередач, сосудов высокого давления).

Главный энергетик обязан:

5.4.1.Осуществлять контроль  за проведением  работ по защите  сооружений  и коммуникаций  от воздействия  блуждающих токов, за эксплуатацией  устройства  защитного заземления, грозозащиты  и защиты  от статического  электричества, за своевременной регистрацией  и техническим освидетельствованием  сосудов, котлов и трубопроводов, за выполнением  графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования.

5.4.2. Проводить проверку  состояния  и эксплуатации  оборудования. Запрещает  эксплуатацию  оборудования  при выявлении нарушений, угрожающих аварий  или несчастными случаями, выдает предписания на устранение нарушений.

5.4.3. Участвовать  в проверке состояния промышленной безопасности   на участках и объектах артели, в приемке  в эксплуатацию  вновь  устанавливаемого  и реконструируемого оборудования.

5.4.4.Не допускать ввода в эксплуатацию нового оборудования, имеющего отступления от требований  действующих правил  безопасности, не обеспеченного  инструкциями по безопасности  труда и при отсутствии обученного обслуживающего персонала.

5.4.5. Принимать  участие  в разработке  перспективных  и текущих  планов  по  обеспечению промышленной  безопасности, в отношении пунктов  энергетической службы и обеспечивает их выполнение.

5.4.6. Контролировать выполнение  Положения о применении наряд-допусков  при производстве  работ  в условиях повышенной опасности  на предприятиях цветной металлургии  при эксплуатации и ремонте оборудования, а также  за соблюдением нарядной системы при производстве работ в электроустановках.

5.4.7. Обеспечивать применение  испытанных  индивидуальных предохранительных приспособлений  и средств защиты от поражения электрическим током в соответствии с действующими нормами.

5.4.8. Разрабатывать и согласовывать  в установленном порядке  с отделом охраны труда  инструкции по безопасности труда  для персонала, обслуживающего оборудование  и обеспечивает ими участки и объекты артели.

5.4.9. Обеспечивать обучение, аттестацию и ежегодную проверку знаний (с выдачей удостоверений) персонала, допущенного  к обслуживанию объектов повышенной  опасности.

5.4.10. Разрабатывать и контролировать  реализацию графиков плановых  осмотров, ремонтов, ревизий и наладок оборудования, организовывать своевременную поверку  контрольно-измерительных приборов.

5.4.11. Выполнять и отчитываться  в установленные сроки  о выполнении предписаний органов горнотехнического надзора, технической инспекции труда.

5.5.Главный механик.

Осуществляет техническое руководство эксплуатацией и ремонтом основного, технологического, вспомогательного и механического оборудования, обеспечивает его безопасную и безаварийную работу.

Главный механик обязан:

5.5.1.организовывать техническое освидетельствование, испытание и ревизию эксплуатационного оборудования и его ремонт по графикам планово-предупредительных ремонтов с учетом требований стандартов, норм и правил безопасности.

5.5.2.Своевременно проводить освидетельствование и испытание грузоподъемных механизмов и грузозахватных приспособлений, допускать к управлению грузоподъемными механизмами лиц, имеющих удостоверения и прошедших очередную проверку знаний по профессии.

5.5.3.Не допускать эксплуатацию грузоподъемных механизмов с неисправными, или не испытанными грузозахватными приспособлениями, с отступлением от правил эксплуатации и нарушением технической характеристики грузоподъемного механизма.

5.5.4.Осуществлять проверку состояния и эксплуатации оборудования, инструмента и приспособлений на их соответствие требованиям безопасности.

Участвовать в комиссии по проведению комплексных, целевых проверок состояния промышленной безопасности и охраны труда на производственных объектах артели, осуществлять текущий контроль, по результатам проверок выдает предписания об устранении нарушений руководителям подразделений. Если нарушение или неисправность может  вызвать аварию или несчастный случай, останавливать эксплуатацию оборудования и отстраняет лиц, нарушивших правила эксплуатации механизмов.

5.5.5.Определять перечень объектов, подлежащих реконструкции, модернизации или выводу из эксплуатации, закрытию при их несоответствии требованиям безопасности, и принимает необходимые для этого меры.

5.5.6.Разрабатывать планы организационно-технических мероприятий по улучшению условий и обеспечению безопасности труда рабочих ремонтно-механических служб.

5.5.7.Обеспечивать разработку  безопасной технологии ремонта  оборудования  и проектов организации ремонтных работ.

5.5.8.Обеспечивать оборудование повышенной опасности необходимой технической документацией, схемами, предупредительными плакатами, сигнальной окраской, знаками безопасности и стандартами.

5.5.9.Разрабатывать и обеспечивать  инструкциями по безопасным методам  труда работников служб и подразделений, выполняющих ремонт, обслуживание  и эксплуатацию оборудования, аттестацию и ежегодную проверку  знаний  рабочих и ИТР, обслуживающих грузоподъемные краны, подъемные машины, а также выдачу удостоверений.

5.5.10. Организовать совместно с отделом технического обучения  техническую учебу по повышению квалификации работников служб и подразделений, выполняющих ремонт, обслуживание и эксплуатацию оборудования, аттестацию и ежегодную проверку  знаний рабочих и ИТР, обслуживающих  грузоподъемные краны, подъемные машины, а также выдачу удостоверений.

5.5.11. Не допускать ввод в эксплуатацию вновь смонтированного оборудования  с недоделками и отступлениями от требований безопасности,  не обеспеченного  инструкциями  по эксплуатации,  безопасности труда, а также при отсутствии  обученного персонала.

5.5.12. Обеспечивать  безопасную эксплуатацию  электросварочной и  газопламенной аппаратуры и соблюдение  правил пожарной безопасности при производстве огневых работ.

5.5.13. Осуществляет контроль  за выполнением  Положения  о применении наряд-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности на  предприятиях цветной металлургии при ремонте и эксплуатации оборудования.

5.5.14. Принимает участие  в разработке перспективных  и текущих  планов   охраны труда  по вопросам, относящимся  к эксплуатации и ремонту оборудования,  и обеспечивает их выполнение.

Главный механик  имеет право:

5.5.15. Требовать от подчиненных  соблюдения  трудовой  и производственной  дисциплины, соблюдения правил  промышленной  безопасности и производственной санитарии.

5.5.16. Вносить предложения  по  подбору, расстановке  и увольнению работников, а также   о поощрении  за хорошие результаты работы без нарушений  правил промышленной безопасности.

5.5.17. Налагать взыскания за нарушение  трудовой и технологической  дисциплины,  правил техники безопасности  и других упущений в работе.

5.6 Обязанности  лица, ответственного  за осуществление  производственного контроля на опасных производственных

объектах артели.

Обязанности  лица, ответственного за осуществление  производственного   контроля на опасных производственных  объектах артели приказом по артели вменены  заместителю главного инженера  по ТБ, БВР, ПВС. Он обеспечивает  проведение контроля за соблюдением  руководителями  подразделений,  участков, цехов действующего законодательства по охране  труда, правил, норм и  инструкций по технике безопасности  и производственной санитарии.

Зам. главного инженера по ТБ  обязан:

5.6.1. Контролировать выполнение  предписаний	  Госгортехнадзора, государственных инспекторов  по охране  труда и других органов надзора.

5.6.2. Ежегодно разрабатывать  планы комплексных и целевых мероприятий по обеспечению промышленной безопасности  опасных производственных  объектов на основании результатов проверки состояния  промышленной  безопасности  и аттестации рабочих мест.

5.6.3. Организовывать разработку  планов  мероприятий  по локализации аварий и инцидентов, ликвидации их последствий.

5.6.4. Разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля по следующим опасным производственным объектам:

- склад ВМ;

- рудник Бадран;

- золотоизвлекательная установка (ЗИФ);

- склады горюче - смазочных материалов;

- открытые горные работы;

5.6.5. Проводить  комплексные  и целевые проверки  состояния промышленной  безопасности, согласно  разработанных планов и графиков, выявлять опасные факторы на рабочих местах,  выдавать предписания  руководителям подразделений на их устранение.

5.6.6.Участвовать в техническом  расследовании  причин аварий, инцидентов, несчастных случаев. Анализировать  причины их возникновения  и разрабатывать  мероприятия по устранению  опасных факторов, обеспечить  хранение документов по их учету, согласно нормативов.

5.6.7. Контролировать наличие у ИТР и рабочих соответствующих прав и удостоверений на выполнение работ, в случае отсутствия прав и удостоверений, отстранять от выполняемой работы.

5.6.8. Организовывать подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности, своевременно организовывать проверку знания правил и инструкций по технике безопасности на рабочих местах и охране труда, обеспечить своевременную выдачу им соответствующих удостоверений.

5.6.9. Контролировать за наличием и своевременной разработкой в цехах и участках инструкций по технике безопасности и охране труда при изменении условий труда.

5.6.10. Контролировать выполнение условий лицензий на виды деятельности в области промышленной безопасности.

5.6.11. Участвовать в приемке в эксплуатацию вновь вводимых объектов, выявлять опасные факторы.

5.6.12. Не допускать приёмку объектов после их строительства или реконструкции в отступлениях от проекта, в части требований промышленной безопасности.

5.6.13. Обеспечивать качественное и своевременное проведение вводного и предварительного инструктажей при приемке или переводе рабочих. Контролировать своевременное проведение очередных и внеочередных инструктажей руководителями подразделений артели.

5.6.14. Контролировать своевременное проведение соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований, оборудования, технических устройств, приборов, применяемых на опасных производственных объектах.

5.6.15. Не допускать производства работ на горных производствах без наличия проектной документации.

5.7. Зам. главного инженера по БВР.

Зам. гл. инженера по БВР  осуществляет постоянный контроль за:

- производством хранения, учета и выдачи ВМ со складов ВМ;

- производством  буровзрывных работ  с соответствие  с "Едиными  правилами безопасности  при взрывных работах" и паспортами БВР на  подземных и открытых  горных работах.

Обеспечивает своевременное  получение  разрешений  на производство  взрывных работ на объектах артели.

Зам. гл. инженера по БВР обязан:

5.7.1.Обеспечивать  соблюдение  подчиненным ему персоналом  порядка  хранения, учета, использования, транспортирования и испытания  взрывчатых материалов.

5.7.2. Контролировать допуск  к производству взрывных работ, хранению и испытанию  ВМ только лиц, имеющих на это право (наличие удостоверений, допусков МВД, своевременной проверки знания  соответствующих правил), осуществлять контроль  за своевременной отчетностью взрывников и лиц, ответственных за хранение  ВМ.

5.7.3.. Организовать систематический надзор  за состоянием  складов ВМ, за работой обслуживающего персонала и охраны, за соблюдением порядка  выдачи ВМ в соответствии с требованиями правил безопасности.

5.7.4. Принимать меры по своевременному  обеспечению буровзрывных работ  материалами, оборудованием, контрольно- измерительными  приборами, инструментом в соответствии  с правилами.

5.7.5. Организовать периодическую  переподготовку  взрывников и проверку их знаний,  проводить инструктаж взрывников и рабочих  службы буровзрывных работ и обеспечивать их необходимыми  инструкциями по безопасности труда.

5.7.6.. Разрабатывать мероприятия  по совершенствованию взрывного дела по повышению  безопасности  при  использовании  ВМ, разрабатывать и участвовать в комплексных  и целевых проверках  хранения, учета,  испытания,  использования ВМ.

5.7.7. Анализировать выполнение  мероприятий  по совершенствованию взрывного дела,  принимать меры для устранения  опасных факторов,  выполнять предписания  контролирующих органов и предписаний  по результатам комплексных и  целевых проверок.

5.7.8. Доводить до сведения взрывперсонала   информацию о несчастных случаях  в артели, хищениях ВМ,  авариях на опасных производствах, об   изменениях  в правилах и  технических условиях применения  ВМ.

5.7.9. Не допускать производства  ведения взрывных работ без наличия  проектной документации,  паспортов БВР, при обнаружении нарушений  останавливать  производство  ВР на объектах  до устранения нарушений. Отстранять от производства  ВР, хранения ВМ лиц, нарушивших соответствующие  инструкции и правила.

5.7.10. Разрабатывать планы ликвидаций аварий  на опасном промышленном  объекте – складе  ВМ,  предпринимать меры для предотвращения  опасных инцидентов и аварий.

5.8.  Зам. гл. инженера по ПВС.

Зам. гл. инженера по ПВС осуществляет  постоянный контроль за качеством  проветривания  горных выработок рудника,  за состоянием  и своевременной установкой  вентиляционных сооружений (замерных станций, перемычек, ляд, ВМП,  вентиляционных дверей), пылеподавлением при различных горных процессах, участвует в разработке  планов развития горных работ для обеспечения их проветривания.

Зам. гл. инженера по ПВС обязан:

5.8.1.Обеспечивать горные работы  проектно-технической документацией  по проветриванию горных выработок и обеспыливанию  производственных процессов.

5.8.2. Совершенствовать техническую  оснащенность  и организацию проветривания  горных выработок рудника.

5.8.3. Разрабатывать  мероприятия  по совершенствованию  проветривания  и комплексному обеспыливанию производственных  процессов.

5.8.4. Осуществлять контроль  и плановые проверки исправности  вентиляционных сооружений (замерных станций, перемычек, ляд, вентиляционных дверей) и своевременной  их  установки, согласно вентиляционных планов.

5.8.5. Обеспечивать замеры  качественного  состава воздуха на  содержание газов и пыли,  согласно существующих инструкций.

5.8.6. Обеспечивать средствами  индивидуальной защиты органов  дыхания и  приборов экспресс анализа  рудничной атмосферы, требовать его  обязательного   применения и бережного к ним отношения.

5.8.7. Контролировать  распределение  количества  воздуха по горным выработкам  в необходимом объеме согласно произведенных  расчетов, посредством замера количества воздуха экспресс - аппаратурой.

5.8.8. Осуществлять контроль  за обеспечением  производственных  помещений  поверхностного шахтного  комплекса, горных выработок, складов ППМ противопожарными  средствами  согласно  проекта  противопожарной защиты.

5.8.9. Разрабатывать полугодовые   планы ликвидации  аварий  по руднику, ознакамливать  ИТР и рабочих с действиями  во время аварий, обучать, умению пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  (самоспасателями) и противопожарными средствами.

5.8.10. Выполнять своевременно предписания  контролирующих  органов Госгортехнадзора,  и предписания по результатам комплексных и целевых  проверок  специалистами артели.

5.8.11. Постепенно проверять   наличие  и исправность  самоспасателей, производить их замену по окончании гарантийного срока  хранения.

Зам. гл. инженера по ТБ, БВР, ПВС имеет право:

( Осуществлять свободный доступ  на опасные производственные объекты  в любое время  суток с целью проверки состояния  промышленной безопасности  и давать предписания  об устранении нарушений, в случае  грубого  нарушения правил –останавливать объекты или отстранять от работы лиц, их нарушивших.

(Знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации.

(Привлекать по согласованию с председателем артели или гл. инженером соответствующих специалистов к проверкам  состояния промышленной безопасности.

( Участвовать в деятельности  комиссий  по расследованию несчастных случаев и аварий на опасных производственных объектах.

(  Вносить предложения  председателю артели  об отстранении  или наказании работников, систематически  нарушающих требования  правил и  норм охраны труда.

( Вносить предложения председателю артели  о поощрении  работников  артели, принимающих активное участие в разработке  мер по повышению промышленной безопасности.

5.9. Начальник участка.

Начальник участка является непосредственным руководителем и организатором всего производственного процесса на возглавляемом участке (цехе). Несет полную ответственность за соблюдением правил промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности, разработку и осуществление мер, направленных на устранение производственного травматизма, аварий. Несет персональную ответственность за обеспечение промышленной безопасности опасных производственных объектов (рудника, склада ВМ, хранилищ ГСМ,  открытых горных работ).

Начальник участка обязан:

5.9.1.Обеспечивать своевременное и качественное выполнение предписаний контролирующих органов по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, представлять в установленные сроки отчеты о выполнении предписаний.

5.9.2.Обеспечивать своевременное проведение инструктажей рабочих по безопасным методам труда с записью и росписью в журналах инструктажей.

5.9.3.Обеспечивать исправное и безопасное состояние производственных сооружений, оборудования, механизмов, инструментов, средств  противопожарной защиты и средств оповещения об аварии.

5.9.4.Обеспечивать своевременную разработку технической документации перед началом производства работ, и ознакомление с нею персонала, занятого на выполнении этих работ.

5.9.5. Немедленно вносить коррективы в технологическую документацию при изменении горно-геологических условий.

5.9.6. Совместно со специалистами артели разрабатывает и контролирует выполнение мероприятий по промышленной безопасности, уделяя особое внимание мерам по предупреждению несчастных случаев и аварий.

5.9.7.Обучать с периодичностью, предусмотренной правилами безопасности, рабочих ведению горных работ по паспортам, пользованию средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты, самоспасателями, действиям рабочих во время  аварии на руднике, согласно плана ликвидации аварии.

5.9.8. Разрабатывать и своевременно пересматривать, при изменении условий труда инструкции по безопасности труда и ознакамливать с ними рабочих.

5.9.9. Информировать горнадзор и рабочих участка (цеха) с содержанием приказов,  распоряжений, предписаний и других документов по вопросам улучшения условий труда, снижению производственного травматизма и повышения промышленной безопасности.

5.9.10. Не реже 2-х раз в неделю совместно с электромехаником участка проводить оперативное обследование состояния охраны труда. Выявлять причины нарушений, определять виновных лиц. Наказывать или отстранять от производства работ нарушителей в пределах своих полномочий.

5.9.11.Определять рабочие места с повышенной опасностью, обеспечивать выполнение работ на этих участках  в соответствии с требованиями Положения о наряд – допусках  при производстве работ в условиях повышенной опасности.

5.9.12.обеспечивать прохождение медосмотров для получения допуска рабочими, занятых на работах с опасными факторами.

Начальник участка имеет право:

Вносить предложения руководству артели  об отстранении работников, систематически нарушающих требования правил промышленной безопасности, о поощрении рабочих за хорошие результаты работы  без нарушений правил промышленной безопасности.

5.10. Старший горный мастер,                                                                                                                         горный мастер рудника:

Старший горный мастер, горный мастер рудника является основным и полноправным руководителем и организатором всего производственного процесса на участке в течение всей смены, осуществляет постоянный контроль за действиями рабочих и несет полную ответственность за соблюдением всех технологических требований правил промышленной безопасности. Распоряжения мастера обязательны для всех подчиненных ему рабочих.

Старший горный мастер и горный мастер смены обязан:

5.10.1. Организовывать безопасное выполнение производственных и технологических процессов, в соответствии с требованиями правил промышленной безопасности и норм охраны труда.

5.10.2. Проводить первичные и внеочередные инструктажи по безопасным методам труда и контролировать усвоение рабочими приемов и методов труда.

5.10.3. Прекращать работы при несоответствии рабочих мест требованиям правил промышленной безопасности, неисправности оборудования, наличии вредных газов, неисправностей и аспирационных систем и других нарушениях, угрожающих здоровью работающих.

5.10.4. Наряды на производство работ выдавать только при условии наличия утвержденных технологических документов (проектов, паспортов БВР, крепления, схем проветривания, плана ликвидации аварии), знания рабочими правил личного поведения во время аварии и запасных выходов.

5.10.5. Посещать в течение смены каждое рабочее место, обеспечивать при этом непосредственное руководство работами в наиболее сложном и опасном забое.

5.10.6. В ходе ведения работ выявлять недостатки или несоответствие утвержденной документации изменившимся условиям и вносить предложения начальнику участка об ее переработке.

5.10.7. При выдаче наряда, указывать рабочим конкретные меры по устранению нарушений по сведениям от горного мастера предыдущей смены, передавать начальнику участка или горному мастеру последующей смены первоочередные меры по устранению нарушений правил промышленной безопасности.

5.10.8. Застигнутый в шахте аварией, немедленно принять меры по подаче сигнала  об аварии и выводе людей из аварийных участков.  До прибытия  начальника участка выполнять обязанности ответственного руководителя ликвидации аварии.

5.10.9. Осуществлять постоянный контроль за исправным состоянием вентиляционных сооружений, обеспыливающих устройств, медицинских аптечек для оказания первой медицинской помощи.

5.10.10. Непосредственно руководить ведением взрывных работ, обеспечивать вывод людей с исходящей струи  и из опасной зоны, выставить посты на границах опасной зоны на период коммутации зарядов и взрывания .

5.10.11. Осуществлять надзор за соблюдением рабочими правил пользования и постоянного применения предохранительных приспособлений и индивидуальных средств защиты органов дыхания.

5.11. Старший мастер ЗИУ.

Старший мастер ЗИУ является непосредственным руководителем соблюдения персоналом ЗИУ технологических режимов и технической документации.

Старший мастер ЗИУ обязан:

5.11.1. проводить работающими первичные и внеочередные инструктажи по безопасным методам труда, контролировать усвоение ими навыков безопасных приемов и методов труда.

5.11.2. Требовать от работающих применения необходимых средств индивидуальной защиты.

5.11.3. Останавливать производство работ на неисправном оборудовании, при отсутствии  или неисправности ограждений, неисправных обеспыливающих устройств, при наличии вредных газов.

5.11.4.Совместно со специалистами артели разрабатывать мероприятия по промышленной безопасности, уделяя особое внимание мерам по предупреждению несчастных случаев и аварий.

5.11.5. Обеспечивать своевременное выполнение предписаний контролирующих органов и предписаний по результатам комплексного и оперативного обследования состояния промышленной безопасности и охраны труда главными специалистами артели и своевременно информировать об их выполнении.

5.11.6. Обеспечить контроль выполнения правил ремонтных работ и монтажа  оборудования с применением грузоподъемных механизмов.

5.11.7.  Обеспечивать разработку и соблюдение технологических правил при выполнении ремонтных работ на вращающемся оборудовании.

5.11.8. Обеспечить исправность приточно-вытяжной вентиляции, наличие противопожарного оборудования и инвентаря.

6.Представление информации об организации производственного контроля в с/а "Западная".

6.1.Старательская артель "Западная" представляет информацию об организации производственного контроля в территориальные органы Федерального и промышленного надзора России. Информация по планам на текущий календарный год и по итогам предыдущего календарного года предоставляется в сроки, устанавливаемые соответствующими органами исполнительной власти.

6.2.В информации об организации предоставляются следующие сведения:

(план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности в с/а "Западная" на текущий год;

( организация системы управления промышленной безопасностью.

( Фамилия работника ответственного за осуществление производственного контроля, его должность, образование, стаж работы по специальности. дата последней аттестации по промышленной безопасности;

( количество опасных производственных объектов  с описанием основных потенциальных источников опасностей и возможных последствий аварий.

( выполнение плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, результаты проверок, устранения нарушений, выполнения предписаний Федерального горного и промышленного надзора России и федеральных органов исполнительной власти;

(план мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий;

( копии договора страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов;

( состояние оборудования, применяемого на опасном производственном объекте и подлежащего обязательной сертификации;

( освидетельствование и контрольные испытания опасных производственных объектов;

( план проведения контрольно-профилактических проверок на следующий год;

( оценка готовности работников эксплуатирующей организации к действиям во время аварии;

( описание аварий и несчастных случаев происшедших на опасном производственном объекте, анализ причин их возникновения и принятые меры;

( подготовка и аттестация руководителей, специалистов и других работников, занятых на опасных производственных объектах в области промышленной безопасности.

Главный инженер

с/а "Западная"

Заместитель главного

инженера по ТБ, БВР,ПВС