ПБ 432.2. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих подъемники (вышки), в т.ч. членов аттестационных комиссий

Количество билетов: 25

Количество вопросов в билете: 10

Количество допустимых ошибок: 2

1.1. С какой организацией согласовываются возможные отступления от Правил ПБ 10-611-03 для подъемников, приобретаемых за рубежом?

Начало формы Со специальным органом по сертификации подъемного оборудования Неправильный ответ С Ростехнадзором Правильный ответ С научно-исследовательским институтом подъемных сооружений Неправильный ответ С любой экспертной организацией Неправильный ответ Конец формы

1.2. Какова величина коэффициента запаса прочности для цепей, применяемых в следящей системе ориентации люльки подъемника?

Начало формы 6 (при одинарной конструкции следящей системы) и не менее 4,5 для каждой ветви следящей системы, состоящей из двух параллельных ветвей Неправильный ответ 9 (при одинарной конструкции следящей системы) и не менее 4,5 для каждой ветви следящей системы, состоящей из двух параллельных ветвей Правильный ответ 6 (при одинарной конструкции следящей системы) и не менее 3,5 для каждой ветви следящей системы, состоящей из двух параллельных ветвей Неправильный ответ 5 (при одинарной конструкции следящей системы) и не менее 2,5 для каждой ветви следящей системы, состоящей из двух параллельных ветвей Неправильный ответ Конец формы

1.3. Какая организация должна разрабатывать документацию по технологии сварки расчетных элементов подъемника?

Начало формы Организация-владелец подъемников Неправильный ответ Организация, эксплуатирующая подъемники Неправильный ответ Проектная организация Неправильный ответ Организация-разработчик документации подъемника Правильный ответ Конец формы

1.4. В каких случаях подъемник подлежит перерегистрации?

Начало формы После ремонта, если на него был выдан новый паспорт, или реконструкции, а также в случае передачи его новому владельцу Правильный ответ После проведения текущего или капитального ремонта Неправильный ответ После истечения срока эксплуатации Неправильный ответ Конец формы

1.5. В какие сроки проводится частичное техническое освидетельствование подъемников, находящихся в работе?

По требованию инспектора Ростехнадзора Неправильный ответ График устанавливает владелец подъемника Неправильный ответ Не реже одного раза в 6 месяцев Неправильный ответ Не реже одного раза в 12 месяцев Правильный ответ Не реже одного раза в 24 месяца Неправильный ответ Конец формы

1.6. В какие сроки проводится частичное техническое освидетельствование подъемников, находящихся в работе?

Начало формы По требованию инспектора Ростехнадзора Неправильный ответ График устанавливает владелец подъемника Неправильный ответ Не реже одного раза в 6 месяцев Неправильный ответ Не реже одного раза в 12 месяцев Правильный ответ Не реже одного раза в 24 месяца Неправильный ответ Конец формы

1.7. Существует ли ограничение по возрасту для машинистов подъемников и каков порядок подготовки машинистов подъемников?

Начало формы Не существует ограничений по возрасту. К работе допускается машинист, прошедший обучение и аттестацию в квалификационной комиссии предприятия Неправильный ответ Существует ограничение - не моложе 18 лет. К работе допускается машинист, прошедший медицинское освидетельствование, подготовку по утвержденной в установленном порядке программе и сдавший экзамен квалификационной комиссии и имеющий удостоверение установленной формы с правом работы на данном типе подъемника Правильный ответ К работе подъемника на автомобильном шасси допускается водитель, сдавший соответствующие экзамены в квалификационной комиссии на водителя этого типа автотранспортного средства Неправильный ответ Конец формы

1.8. Требуется ли дополнительная проверка знаний и проведение стажировки машиниста подъемника при перерыве в работе по специальности более одного года?

Начало формы Не требуется Неправильный ответ Требуется проверка знаний в комиссии, назначенной владельцем подъемника, а потом проводится стажировка для восстановления утраченных навыков Правильный ответ Проверка знаний требуется, стажировка нет Неправильный ответ Проверка знаний не требуется, стажировка требуется Неправильный ответ Конец формы

1.9. При каком износе зева крюк подъемника должен быть выбракован?

Начало формы Более 10 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка Правильный ответ Более 25 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка Неправильный ответ Более 15 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка Неправильный ответ Более 20 % от первоначальной высоты вертикального сечения крюка Неправильный ответ Конец формы

1.10. При каком износе рабочей поверхности обода шкивы тормозные должны быть выбракованы?

Начало формы Более 25 % от первоначальной толщины Правильный ответ Более 20 % от первоначальной толщины Неправильный ответ Более 15 % от первоначальной толщины Неправильный ответ Более 10 % от первоначальной толщины Неправильный ответ Конец формы

2.1. На какие типы подъемников не распространяются Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)?

Начало формы На самоходные подъемники на гусеничном ходу Неправильный ответ На прицепные подъемники Неправильный ответ На подъемники мачтового типа самоходные Неправильный ответ На строительные грузовые подъемники Правильный ответ Конец формы

2.2. Какой должна быть минимальная величина коэффициента грузовой устойчивости подъемника при расчете с учетом сил тяжести машины и груза, динамических воздействий и ветрового давления?

Начало формы 1,0 Неправильный ответ 1,10 Неправильный ответ 1,15 Правильный ответ 1,20 Неправильный ответ 1,5 Неправильный ответ Конец формы

2.3. Какова предельная величина усилия поднятия (выдвижения) опор подъемника при ручном приводе?

Начало формы Величина не регламентирована Неправильный ответ Не более 100 Н Неправильный ответ Не более 500 Н Неправильный ответ Не более 200 Н Правильный ответ Конец формы

2.4. Какие подъемники подлежат регистрации в органах Ростехнадзора?

Начало формы Пожарные Неправильный ответ Строительные грузовые Неправильный ответ Самоходные: автомобильные, пневмоколесные, тракторные, железнодорожные Правильный ответ Вышки, относящиеся к средствам подмащивания Неправильный ответ Конец формы

2.5. Кто дает разрешение на дальнейшую работу подъемника при положительных результатах периодического технического освидетельствования?

Начало формы Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников Правильный ответ Лицо, ответственное за техническое содержание подъемников в исправном состоянии Неправильный ответ Главный механик организации Неправильный ответ Технический руководитель организации Неправильный ответ Инспектор Ростехнадзора Неправильный ответ Конец формы

2.6. Какая организация разрабатывает проект реконструкции или ремонта подъемника?

Начало формы Специализированная проектная организация Правильный ответ Организация-владелец подъемника Неправильный ответ Организация, ведущая ремонтные работы Неправильный ответ Территориальный орган Ростехнгадзора Неправильный ответ Конец формы

2.7. С какой периодичностью в соответствии с Правилами ПБ 10-611-03 проходят проверку знаний в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемников специалисты организаций, ответственные за содержание подъемников в исправном состоянии?

Начало формы Один раз в год Неправильный ответ Не реже одного раза в три года Правильный ответ Один раз в пять лет Неправильный ответ По мере выхода новых нормативных документов Неправильный ответ Конец формы

2.8. Как часто проводится проверка знаний машинистов подъемников и лиц обслуживающего персонала в объеме производственных инструкций?

Начало формы Периодически не реже одного раза в 12 месяцев Правильный ответ Периодически не реже одного раза в 3 года Неправильный ответ При переходе из одной организации в другую Неправильный ответ Конец формы

2.9. Какой должна быть допустимая минимальная освещенность места проведения работ подъемником в темное время суток?

Начало формы Не регламентируется Неправильный ответ Определяется штатным осветительным оборудованием самого подъемника Неправильный ответ Не менее 2 лк Неправильный ответ Не менее 20 лк Правильный ответ Не менее 50 лк Неправильный ответ Конец формы

2.10. Какая величина расстояния между поворотной платформой подъемника при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами (оборудованием) допускается  при его работе?

Начало формы Устанавливает лицо, ответственное за безопасное производство работ Неправильный ответ Не менее 1 м Правильный ответ Не менее 3 м Неправильный ответ Не менее 5 м Неправильный ответ Ограничения не установлены Неправильный ответ Конец формы

Полностью ответы с программой можно получить по ссылке

http://prombez.ucoz.de/index/oplata_v_webmoney/0-36