ПБ 511.3. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы

Количество билетов: 30

Количество вопросов в билете: 7

Количество допустимых ошибок: 1

1.1. На какие из перечисленных котлов распространяются Правила (ПБ 10-574-03):

Начало формы На паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры; котлы-утилизаторы (паровые и водогрейные);водогрейные и пароводогрейные котлы Правильный ответ На котлы с электрическим обогревом Неправильный ответ На отопительные котлы вагонов железнодорожного состава Неправильный ответ На все перечисленные котлы Неправильный ответ Конец формы

1.2. С кем должно быть согласовано изменение проекта, необходимость в котором возникает в процессе монтажа котла или модернизации котельной?

Начало формы С заводом-изготовителем оборудования Неправильный ответ С территориальным органом Ростехнадзора Неправильный ответ с Ростехнадзором Неправильный ответ С организацией-владельцем котла или котельной Неправильный ответ С организацией-разработчиком проекта, а при ее отсутствии - со специализированной проектной организацией Правильный ответ Конец формы

1.3. Что является рабочим местом машиниста котла?

Начало формы Фронт котла при отсутствии центрального щита управления и щитовое помещение при наличии центрального щита управления Правильный ответ Проходы между котлами Неправильный ответ Все помещение котельного цеха Неправильный ответ Помещение для деаэраторов Неправильный ответ Конец формы

1.4. Какой должна быть ширина свободного прохода площадок для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования?

Начало формы Не менее 300 мм Неправильный ответ Не менее 500 мм Неправильный ответ Не менее 600 мм Неправильный ответ Не менее 800 мм Правильный ответ Не более 1 м Неправильный ответ Конец формы

1.5. Какие требования предъявляются к заглушкам, применяемым для отключения котла?

Начало формы Толщина заглушек устанавливается исходя из расчета на прочность и заглушка должна иметь выступающую часть (хвостовик) Правильный ответ Толщина заглушек должна быть не менее толщины стенки заглушаемого трубопровода Неправильный ответ Заглушки не должны выступать за пределы фланцев Неправильный ответ Могут применяться любые заглушки, имеющиеся в котельной Неправильный ответ Конец формы

1.6. В каких случаях должно быть проведено внеочередное техническое освидетельствование котла?

Начало формы Если котел находился в бездействии более 6 месяцев или был демонтирован и установлен на новом месте Неправильный ответ Если котел находился в бездействии более 12 месяцев или был демонтирован и установлен на новом месте освидетельствование необходимо по усмотрению инспектора Ростехнадзора Правильный ответ При назначении нового ответственного лица и по его требованию Неправильный ответ По требованию инженера специализированной организации или если котел находится в бездействии более 18 месяцев Неправильный ответ Конец формы

1.7. Какой организацией должен проводиться выбор способа обработки воды для питания котлов?

Начало формы Организацией, эксплуатирующей котлы Неправильный ответ Специализированной проектной организацией Правильный ответ Ростехнадзором Неправильный ответ Роспотребнадзором Неправильный ответ Организацией, проводящей пуско-наладочные работы в котельной Неправильный ответ Конец формы

2.1.К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организаций, нарушившие Правила?

Начало формы Только к дисциплинарной Неправильный ответ Только к уголовной Неправильный ответ В соответствии с законодательством Российской Федерации Правильный ответ Только к административной Неправильный ответ Не несут никакой ответственности, кроме моральной Неправильный ответ Конец формы

2.2. Какие организации должны выполнять изготовление, монтаж, ремонт, а также реконструкцию, модернизацию и модифицирование котлов и их элементов?

Начало формы Организации, имеющие лицензию Ростехнадзора Неправильный ответ Организации, располагающие необходимой нормативно - технической документацией Неправильный ответ Организации, располагающие аттестованной лабораторией контроля качества сварных соединений Неправильный ответ Специализированные организации, располагающие техническими средствами для качественного выполнения работ Правильный ответ Специализированные организации, располагающие аттестованными специалистами, монтажниками, сварщиками Неправильный ответ Конец формы

2.3. Какие требования предъявляются к установке указателей уровня воды прямого действия?

Начало формы Должны быть установлены вертикально или с наклоном вперед под углом не более 30, а также должны быть расположены и освещены так, чтобы уровень воды был хорошо виден с рабочего места оператора Правильный ответ Должны быть установлены на высоте не более 6м от площадки наблюдения за уровнем воды Неправильный ответ Должны быть установлены вертикально или с наклоном вперед не более 45 Неправильный ответ Конец формы

2.4. Требованиям каких документов должны отвечать здания и помещения, в которых устанавливаются стационарные котлы?

Начало формы Требованиям нормативных документов Ростехнадзора Неправильный ответ Требованиям ГОСТов Неправильный ответ Требованиям СНиПов Правильный ответ Требованиям документов, разработанных организацией-владельцем котла Неправильный ответ К помещениям, в которых устанавливаются котлы, не предъявляются особые требования Неправильный ответ Конец формы

2.5. 	Как оформляются результаты периодической проверки знаний обслуживающего персонала?

Начало формы Записью в трудовую книжку за подписью председателя и членов комиссии Неправильный ответ Выдачей сертификата Неправильный ответ Выдачей диплома за подписью председателя и членов комиссии Неправильный ответ Протоколом за подписью председателя и членов комиссии и отметкой в удостоверении Правильный ответ Конец формы

2.6. В каких случаях эксплуатация котла должна быть запрещена инспектором Ростехнадзора?

Начало формы Если при обследовании находящихся в эксплуатации котлов будут выявлены дефекты или нарушения Правил, угрожающие безопасности Неправильный ответ Если истек срок очередного освидетельствования котла Неправильный ответ Если отсутствует назначенное в установленном Правилами порядке лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов Неправильный ответ Если неисправна автоматика безопасности, аварийная сигнализация Неправильный ответ Во всех перечисленных случаях Правильный ответ Конец формы

2.7. Какая вода называется питательной?

Начало формы Вода, циркулирующая внутри котла Неправильный ответ Вода в теплосети от потребителя до сетевого насоса Неправильный ответ Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей Неправильный ответ Вода заданных проектом параметров (температуры, давления и химического состава) на входе в паровой котел Правильный ответ Конец формы

Полностью ответы с программой можно получить по ссылке

http://prombez.ucoz.de/index/oplata_v_webmoney/0-36